# ARTILLERIA  MECANIZADA…EL PzH-2000 DE 155 mm ALEMAN, OBUSERO DE PRECISION Y CADENCIA DE FUEGO INSUPERABLES.

Por:  Patricio Gonzalez Quintanilla   patgq52@gmail.com

El cañon autopropulsado de obuses (howitzer) PzH-2000 y la version ligera AGM son actualmente las piezas de artilleria mas potentes, rapidas y precisas en existencia.

Con una larga tradición en el diseno de cañones y piezas de artilleria de gran precision a largas distancias, tales como las piezas de 88 mm y de 75 mm que equipaban baterias antiaereas y los letales tanques Tigre y Pantera de la Segunda Guerra Mundial, la empresa Rheinmetall fabrica actualmente los cañones de los tanques pesados mas poderosos del mundo, i. e. el Abrams de Estados Unidos y el Leopardo aleman.

El diseño de un obusero de rapida cadencia de tiro, represento para Rheinmetall salirse de la manufactura tradicional de howitzers de 2.3 tiros por minuto que equipan a la mayoria de los ejercitos del mundo, con un nuevo sistema de carga, recarga y disparo de 6 hasta 13 tiros por minuto, a blancos fijos y moviles a  distancias de 35 km usando proyectiles convencionales, y hasta 56 km con proyectiles “asistidos” o con carga propulsora  adicional.

Uniendo esfuerzos con la empresa constructora de carrocerias pesadas Kauss-Maffei Wegmann (KMW),  ambas empresas desarrollaron, a partir de 1998, esta nueva linea de vehiculos de combate, que esta destinada a sustituir los howitzers M-109 de la OTAN. Actualmente, los equipos alemanes, aparte de su propio ejercito, equipan baterias de las fuerzas armadas de Italia, Holanda y Grecia.

Gracias a su rapida cadencia de tiro, al uso opcional de dos cañones calibres 39 y 52 mm, para una variedad de obuses de 155 mm convencionales y asistidos; su alta precision y simplicidad en el mecanismo de carga/recarga del cañon con variedad de municiones, el sistema esta siendo adaptado para equipar torretas de tiro en unidades navales de mayor tonelaje, como destructores, cruceros y buques de asalto anfibio, principalmente para apoyar operaciones de bombardeo terrestre.

Este sistema naval, denominado MONARC, desarrollado en conjunto con la constructora naval HDW, integra la torreta, el cañon y el cargador automatico del PzH-2000, con un mayor deposito automatico de municiones y un nuevo sistema de control de tiro. Como cañon naval para naves de menor tonelaje, como corbetas y fragatas, el Monarc no es tan efectivo como el cañon italiano Oto Melara de 127 mm.

Fuentes: Army Technology, Rheinmetall,  PGQ-XI-2009.