# NANOANTENAS OPTICAS…SALTO TECNOLOGICO PARA LA TRANSMISION Y RECEPCION DE INFORMACION INALAMBRICA.

Por:  Patricio Gonzalez Quintanilla.  patgq52@gmail.com

La transmisión de datos via inalambrica domina las tecnologias de la información y ocupa un lugar preponderante en los requerimientos actuales de telecomunicación, ya sea radio Hi Fi, televisión, Internet, telefonia celular o comunicación satelital. El aumento en la velocidad de tansmision y recepcion de datos, sonido y video se torna cada vez mas demandante.

Conforme son necesarias cada vez mas altas frecuencias de radio para transmitir un mayor volumen de información inalambrica en el menor tiempo posible, la idea de utilizar ondas de luz de tamaño nanometrico para operar en un rango de frecuencias radiales sumamente elevado, que potencie significativamente la transmisión de datos, esta siendo finalmente lograda por el Instituto de Tecnologia Karlsruhe (KIT), en Alemania.

Siguiendo el principio de que la maxima eficiencia en la transmisión/recepcion de datos corresponde  a antenas dipolo cuya longitud total sea de aproximadamente la mitad de la longitud de onda de la frecuencia electromagnetica que operan, el KIT llego a la fabricación, todavía en etapa experimental, de nanoantenas de oro para operar con ondas de luz en frecuencias extremadamente altas, en comparación con las antenas convencionales de radio que operan alrededor de la banda de los 100 Megahertz

La radiotransimison por ondas de luz de alta frecuencia, oscilan en el rango de varios 100,000 Gigahertz. Como ejemplo, luz amarilla con frecuencia de 500,000 Ghz tiene una longitud de onda de 600 nanometros  (nm), por lo que para operar con esta frecuencia es necesario fabricar nanoantenas dipolares de 350 nm de longitud.     Conforme aumenta la frecuencia de operación aumenta tambien la rapidez en la modulacion de la señal, y con esto a su vez aumenta la capacidad de transmitir información a niveles muy superiores a los actuales. Para el futuro de las transmisiones inalambricas, este avance significa una aceleración por un factor de 10,000 en la velocidad de transmisión de datos, con un consumo menor de energia al actual.

Fuentes: KIT-Light Technology Institute. PGQ-X-2009.